Назначение устройства защиты

Перед началом монтажа и использования устройства, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.                                                                        Это поможет избежать возможной опасности и   ошибок в работе прибора. Устройство

защиты DEVOLT-63А предназначено для защиты электроприборов от перепадов напряжения в сети ~ 220В.

Перепады напряжения от 140В до 380 В, происходят по следующим причинам:

1. Обрыв и попадание нулевого провода на одну из фаз в воздушных линиях

(наиболее распространено в частном секторе, где преобладают воздушные линии электропередач);

2. Перекос фаз, вызванный перегрузкой одной из фаз каким-либо мощным потребителем;

3. Устаревшее оборудование подстанций, не соответствующее возросшей мощности потребителей.

Комплект поставки

1. Устройство DEVOLT-63А___________________1 шт.

2. Паспорт __________________________________1 шт.

3. Упаковка _________________________________1 шт.

Технические данные

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон регулировки напряжения срабатывает | верхний 210-260В нижний 120-190В |
| Время отключения | 0,35 сек. |
| Максимальный ток нагрузки | 63А |
| Максимальная мощность нагрузки | 12 кВт |
| Рабочий диапазон напряжений устройства | 120-400В |
| Масса | 0,17 кг± 10% |
| Габаритные размеры | 85 х 53 х 68 мм |
| Кол-во ком-ций под нагр., не менее | 30 000 циклов |
| Время задержки подачи напряжения | От 10 до 390 сек. |
| Потребляемая устройством мощность | 2Вт |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IР20 |

Требование по технике безопасности

- Чтобы не получить травму и не повредить прибор, внимательно изучите инструкцию.

- Подключение устройства должно производиться квалифицированным электриком.

- Перед началом монтажа (демонтажа) и подключения (отключения) устройства отключите напряжение питания, а также действуйте в соответствии с "Правилами устройства электроустановок".

- Включать, выключать и настраивать устройство необходимо сухими руками.

- Не включайте устройство в сеть в разобранном виде.

- Не допускать попадания жидкости или влаги на устройство.

- Не подвергайте устройство воздействию экстремальных температур (выше 60С или ниже -15С) и повышенной влажности.

- Не храните устройство и не используйте устройство в пыльных местах.

- Не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать устройство.

- Категорически запрещается подключать к DEVOLT-63A электроприборы с потребляемой мощностью свыше указанной в технических данных.

- Для защиты от перенапряжений, вызванных разрядами молний, используйте грозозащитные разрядники.

- Оберегайте детей от игр с работающим устройством, это опасно.

Установка

Устройство предназначено для установки внутри помещений. Установка в ванной комнате, туалете, или бассейне запрещена. В пыльных производственных помещениях прибор необходимо установить в оболочку со степенью защиты не ниже IР55 по ГОСТ 14254 (частичная защита от пыли и от брызг в любом направлении).

Устройство монтируется в специальный шкаф, позволяющий производить удобный монтаж и эксплуатацию. Шкаф должен быть снабжен стандартной монтажной рейкой шириной 35 мм (DIN-рейка). Устройство занимает в ширину три стандартных модуля по 18мм. Для защиты от короткого замыкания и превышения мощности в цепи нагрузки обязательно необходимо перед устройством установить автоматический выключатель (АВ), рассчитанный на ток 63А.

Установка и эксплуатация прибора

Схема 1.

Схема подключения  Устройства DEVOLT-63А

После подключения DEVOLT-63А к сети согласно схеме, установить автоматические выключатели в положение вкл. Вольтметр покажет напряжение в сети и будет мигать (мигание означает, что напряжение на выходе прибора отсутствует). Если напряжение в сети в пределах нормы, устройство защиты через время заданное в нем подключит электроприбор к сети и вольтметр перестанет мигать.

Для изменения и установки пределов отключения нажмите кнопку М. Экран начинает мигать, что означает, вы находитесь в меню настройки (напряжение на выходе отсутствует). Затем кнопками “+” или “–“ установите нужное значение.

Выбор параметров последовательный:

Uнижн                Uверхн                tсек                выход из меню. Запись установленных параметров происходит автоматически в энергонезависимую память, где Uнижн – нижний предел напряжения сети, Uверхн – верхний и tсек  задержка включения после выхода из режима программирования.

Время задержки включения нагрузки необходимо в случае отключений по причине высокого или низкого напряжения. Так как, бытовая техника, особенно холодильник, кондиционер и стиральная машинка критичны к кратковременным повторным пускам и могут выйти из строя. Поэтому рекомендуемое время задержки в районе 1 мин.

Параметр 01с соответствует 10сек.

Отметка о продаже

Устройство защиты DEVOLT-63A

Продано_______________________________________________________________________

Дата продажи_______________________________________________________________________

Гарантийные обязательства

Срок службы устройства не менее - 10 лет.

Срок гарантии устройства защиты DEVOLT-63A составляет 36 месяцев со дня его продажи при условии соблюдения правил эксплуатации. При обнаружении неисправностей и дефектов в приобретённом устройстве защиты, потребитель до истечения гарантийного срока имеет, право обратиться по месту приобретения для бесплатного устранения дефектов и неисправностей или замены на новое изделие.

Страна изготовитель: Украина, г. Донецк

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

DEVOLT-63А

Сделано в Украине